Muster-Ausschreibungstexte Sanierung

Stand: 10.12.2015

1	Einleitung

Diese Muster-Ausschreibungstexte ergänzen die Merkblätter „Leitfaden zu einer ersten Begutachtung von Hallentragwerken aus Holz“ und „Sanierung von BS-Holz-Bauteilen“, die in der jeweils aktuellen Fassung auf der Homepage der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. herunter geladen werden können.

2	Vorbemerkungen

Im Rahmen der Vorbemerkungen sollten, sofern zutreffend, folgende Angaben gemacht bzw. Unterlagen bereitgestellt werden:

2.1	Angaben zu den zu sanierenden Bauteilen

- Gebäudebeschreibung;

- Querschnitt Halle;

- Grundriss;

- Darstellung / Detailzeichnungen der zu sanierenden Bauteile;

- Hallenhöhe, Unterkante und Oberkante Binder;

- Gutachten / Sanierungskonzept mit Schadensbeschrieb (möglichst mit Bildern) und Maßnahmenkatalog;

- Voraussichtlicher Ausführungstermin

2.2	Geforderte Qualifikation des ausführenden Unternehmens und des eingesetzten Personals

- Nachweis der Eignung zum Kleben von tragenden Holzbauteilen:

- Bescheinigung A nach DIN 1052: 2008 mit Zusatzqualifikation „Instandsetzung von tragenden Holzbauteilen und Brettschichtholz mittels Klebung“ oder

- Bescheinigung B oder D nach DIN 1052: 2008 mit Zusatzqualifikation „Instandsetzung von tragenden Holzbauteilen und Brettschichtholz mittels Klebung“ sofern die zu sanierenden Bauteile

- gerade Balken und Träger mit Längen bis zu 18 m oder

- gekrümmte Balken und Träger mit Stützweiten bis zu 12 m oder

- Dreigelenkbinder bis zu 15 m Stützweite oder

- einhüftige Rahmen mit einer Abwicklungslänge bis 12 m sind.

- Bescheinigung D nach DIN 1052-10: 2012

- Während der gesamten Z der Sanierungsmaßnahme muss mindestens ein Mitarbeiter vor Ort sein, der erfolgreich einen Sanierungslehrgang der MPA Stuttgart oder eine vergleichbare Schulung abgeschlossen hat.

2.3	Angaben zu den klimatischen Randbedingungen der Sanierung

Sind bzw. wann sind die nachfolgenden klimatischen Randbedingungen für eine Sanierung gegeben?

Voraussetzungen Klima Risssanierung

- Mindesttemperatur (Holz und Raum):		17°C ≤ T ≤ 35°C

- max. Holzfeuchte im Bereich der Risse: 		u ≤ 18%

Voraussetzungen Klima geklebte Verstärkungen

- Mindestraumtemperatur beim Kleben:		T ≥ 20°C (in Ausnahmen 17°C)

- Mindestbauteiltemperatur:				T ≥ 18°C (in Ausnahmen 15°)

- max. Holzfeuchte im Bereich der Verstärkungen:	u ≤ 15% (in Ausnahmen 18%)

2.4	Angaben zu sonstigen Randbedingungen

- Es kann mit Hebebühnen gearbeitet werden.

- Die Sanierung kann in einem Zug abgewickelt werden.

- Die Ausführung findet in normalen Arbeitszeiten statt. Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit sind gesondert zu vereinbaren.

- Laufmeter der zu sanierenden Risse falls bekannt, sonst Schätzung. 
Annahme: ___ lfm je Binder, gesamt ca. ____ lfm

- Unvorhergesehene Mehrleistungen und Erschwernisse werden nach Aufwand abgerechnet.

- Geforderte Oberflächenqualität der Oberfläche nach der Sanierung

- Risstiefe, ab der saniert werden muss

2.5	Angaben zu bauseitigen Leistungen:

- Grundriss und Schnitte der Hallenkonstruktion als Grundlage für die Protokollierung (in Papier oder als CAD-Datei).

- Der notwendige Arbeitsraum ist geräumt. Der Zugang und die Befahrbarkeit der Halle mit Hebebühnen sind gewährleistet.

- Bereitstellung Baustellenstrom und Toiletten

- Ggf. Malerarbeiten an den Bindern

- Entfernen und Wiederanbringen von die Sanierungsarbeiten störenden Leitungen und Installationen.

- Ggf. Entlastung / Unterstützung der zu sanierenden Bauteile

3	Ausschreibungstexte

Pos. 1	Vorarbeiten

Pos. 1.1:	Baustelleneinrichtung

- Bereitstellung der für die Sanierung erforderlichen Werkzeuge und Geräte.

- Bereitstellung von Montagewagen und PKW für die Dauer der Sanierung einschließlich An- und Abfahrten

- Kosten für Auslösung

- Herrichten der erforderlichen Lager und Arbeitsplätze

- Räumen der Baustelle

pauschal  		__________ €

Pos. 1.2:	Hebebühnen

- Vorhalten von 2 Scherenbühnen Gewicht  < 2,0 t für die angebotenen Maßnahmen.

pauschal 		__________ €

Pos. 1.3:	Bodenschutz

- Abdecken des Bodens mit Folien oder Malerflies für die Dauer der Arbeiten. Ca. ___ m²

- Auslegen des Bodens mit Lastverteilenden Platten zum Befahren mit Hebebühnen. Ca. ___ m²

pauschal		__________ €

Pos. 1.4:	Zusammenziehen gerissener Bauteile

- Zusammenziehen von durchgerissenen Bauteilen mit geeigneten Spannvorrichtungen, als Vorbereitung zum Verpressen der Binder

___ Bauteile	_______ € / Stück	__________ €

Pos. 1.5:	Überhöhung der zu sanierenden Bauteile

- Die Unterkante des zu sanierenden Bauteils wird mittels Sprieß und Hebewerkzeug für die Dauer der Sanierung angehoben. Das genaue Maß wird mit dem zuständigen Gutachter abgestimmt. Die Verträglichkeit für andere Bauteile (Dachhaut, Boden, etc.) ist bauseits zu überprüfen.

___ Bauteile 	_______ € / Stück	__________ €

Pos. 2	Risssanierung

Pos. 2.1:	Rissaufnahme

- Die zu sanierenden Risse werden bei der Sanierung gemeinsam mit dem bauseitigen Gutachter / Statiker und dem Projektbearbeiter der ausführenden Firm Zug um Zug gekennzeichnet und dokumentiert. Dies gilt als vorgezogenes Aufmaß für die Abrechnung.

- ___ Bauteile à ca. ___ m Länge beidseits prüfen, Binderhöhe  ca. ___ m

pauschal 		________ €

Pos. 2.2:	Längsrisse mit Epoxidharz verpressen

- Reinigen der Risse durch Ausblasen / Absaugen

- Verpressen von Rissen gemäß Kennzeichnung aus Pos.2.1 mit einem Epoxidharz mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die Sanierung tragender Holzbauteile.

- Das Verpressen erfolgt mittels Bohrungen, Verspachteln oder Abdichten mittels Klebeband und Injektoren. Die Injektoren verbleiben im Brettschichtholz. Das Schließen der Bohrlöcher kann auch mit im Holz verbleibenden Hartholzdübeln erfolgen.

- Abgerechnet wird jeweils die gesamte sanierte Risslänge. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Massen. Durchgehende Risse werden beidseitig angerechnet.

___ lfm	_______ € / lfm	________ €

Pos. 2.3:	Zuschlag schwer zugängliche Bereiche abdichten

- Zuschlag zu Pos. 2.2

- Sind Risse im Bereich von Stabdübeln, Schlitzblechen oder Bolzen müssen diese Bereiche sorgfältig abgedichtet werden, um eine sachgemäße Verpressung zu garantieren. Abrechnung pro Stelle

EP		_______ € / Stück

3	Verstärkungen mittels Bewehrung

Pos. 3.1	Verstärkungen mit Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde

- Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde nach DIN 1052-10 und ggf. mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung nach Angaben des Statikers eindrehen

- Abmessungen: d= ___ mm, Länge = ___ mm

___ Stück	_______ € / Stück	________ €

Pos 3.2	Verstärkungen mit Vollgewindeschrauben

- Vollgewindeschrauben mit Holzschraubengewinde einbringen

Abmessung 10 x 600 mm	_______ €/Stück	EP

Abmessung 12 x 600 mm	_______ €/Stück	EP

Abmessung 16 x 800 mm	_______ €/Stück	EP

Pos 3.3:	eingeklebte Gewindestangen für den Holzbau

- Die genaue Position wird vom  bauseitigen Gutachter / Statiker angegeben
Position im Auflager- /Ausrundungsbereich, senk- / winkelrecht im Untergurt

- Liefern und Einbauen von M-___ Gewindestangen Güte ___, verzinkt, Länge ___ m

- Inkl. Vorbohren der Gewindestangen, Einklebelänge ca. ___ cm

- Einbauen der gelieferten Gewindestangen mittels Verklebung

- Inkl. zugelassenem Epoxidharz und unterseitiger Verdeckelung

___ Stück 	€ /Stück	€

Pos. 4	Aufgeklebte Verstärkungen:

Pos 4.1		Vorbereiten der (Bauteilseiten / -unterseiten) Flächen

- Reinigen, Abschleifen und Vorbereiten der Flächen im Bereich der

Plattenverstärkungen soweit zugänglich. Ca. ___ m² je Bauteil

Angabe des Anstrichs: Lasur oder Lack

- Lackierte Oberflächen werden nach Aufwand berechnet.

___ Stück	_______ € / Stück	________ €

Pos 4.2	Seitliche Querzugverstärkung anbringen

- ___- Platten Dicke __mm liefern, Holzart ___

- Zuschneiden und anpassen, Stöße vertikal / horizontal erlaubt

- Liefern des für Sanierungen zugelassenen Klebers

- Schraubenraster max. 150 cm² je Schraube. Inkl. selbstbohrende zugelassene Schrauben mit Teilgewinde. Schraubendurchmesser und -länge entsprechend den Vorschriften für Schraubenpressklebung.

- Aufkleben der Platten, ca. ___ m² je Bauteil (-seite)

___ Stück	_______ € / Stück	________ €

Pos. 4.3	Unterseitige Verstärkung anbringen

- Biegezugverstärkungen am unteren Bauteilrand nach Angaben des Statikers

- Aufkleben von Lamellen (Festigkeit) mittels Schraubpressklebung und dafür geeignetem Klebstoff

- in der Länge geschäftet oder gezinkt.

- ___ Lamellen je Binder, Preis je Binder

___ Binder	_______ € / Stück	________ €

Pos. 5	Dokumentation und Überprüfung

Pos 5.1	Protokollieren und Dokumentieren der Sanierung

- Sanierungsprotokoll aller Sanierungsarbeiten

- Abstimmung und Überwachung

- Dokumentation der Arbeiten

pauschal 		________ €

Pos 5.2	Thermohygrograph vorhalten

- Vorhalten der Klimaschreiber als Grundlage für die Protokollierung der 
Sanierung.

pauschal 		________ €

Pos. 5.3	Entnahme von Bohrkernen

- Entnahme von Bohrkernen an vom Gutachter / Statiker zu bestimmenden Stellen zur Untersuchung der Tragfähigkeit der verpressten Klebefugen und der aufgeklebten Verstärkungen

- Prüfung von je einem Bohrkern je zwei sanierten Bauteilen mittels Scherprüfung nach DIN EN 14080:2013, Anhang D, im werkseigenen Labor, inkl. Dokumentation der Ergebnisse.

___ Stück	_______ € / Stück	________ €

Pos. 6	Sonstige Arbeiten

Pos. 6.1	Taglohnarbeiten

- Sonstige Taglohnarbeiten für unvorhergesehene Leistungen wie z.B. Mithilfe bei der Demontage von störenden Leitungen und Installationen auf Anweisung des Bauherrn in Abstimmung mit dem bauseitigen Statiker.

EP 	€/h

Impressum

Herausgeber:

Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.

Heinz-Fangman-Straße 2

D-42287 Wuppertal

Kontakt:

+49 (0)2 02 / 769 72 73-5 fax

info@brettschichtholz.de

info@brettsperrholz.org

info@balkenschichtholz.org

info@studiengemeinschaft-holzleimbau.de

www.brettschichtholz.de

www.brettsperrholz.org

www.balkenschichtholz.org

www.studiengemeinschaft-holzleimbau.de

Die technischen Informationen dieser Schrift entsprechen zum Zeitpunkt der Drucklegung den anerkannten Regeln der Technik. Eine Haftung für den Inhalt kann trotz sorgfältigster Bearbeitung und Korrektur nicht übernommen werden.

1. Auflage Erschienen: 01/2016